|  | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |
| --- | --- | --- |
| RTC 89 | ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ |  |
|  | С ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ИНДИКАТОРОМ |  |

___________________________________________________________________________________________________________

1. Назначение

Терморегулятор предназначен для автоматического регулирования температуры в помещениях, оборудованных кабельными системами электрического отопления, с использованием выносного датчика температуры. Терморегулятор рекомендуется использовать для поддержания температуры пола помещений.

Терморегулятор предназначен для скрытого монтажа в стенной коробке. Терморегулятор управляет системой «теплый пол», включая ее в удобное для Вас время в различные дни недели. Вы можете пользоваться стандартными заводскими установками, которые подходят для большинства объектов, или настроить терморегулятор на индивидуальный режим работы. Устройство позволяет задать 6 режимов работы в течение дня с различной температурой.

2. Технические данные

Питание от сети переменного тока ….-230В, 50Гц

Максимальный ток коммутации.........................16А

Максимальная мощность нагрузки...............3.5кВт

Шаг задания температуры..............................0,5°С

Класс защиты корпуса......................................IP20

Датчик воздуха.......................................встроенный

Датчик пола..................................................NTC, 3м

Габаритные размеры............................86х86х38мм

Основные монтажные размеры...........60х60х30мм

3. Комплект поставки

Терморегулятор -1 шт.

Термодатчик - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Упаковка - 1 шт.

4. Режимы работы

режим ручного управления

Терморегулятор постоянно в течение суток

поддерживает заданную комфортную температуру.

автоматический режим

Работа по заданной программе. Возможно программирование 6 временных интервалов с различной температурой в течение дня на каждый день недели.

режим комфорта

Температура может быть временно изменена для текущего режима. Комфортная температура возвращается к исходному значению в следующем событии, и терморегулятор продолжает работать по заданной программе.

5. Порядок работы

1) меню ""

Нажмите кнопку "" для выбора ручного или автоматического режима работы. Для выбора режима комфорта, находясь в автоматическом режиме, используйте кнопки "" или "".

2) плюс    "" &  минус ""

Нажмите кнопку "" или "" для увеличения или уменьшения значений.

3) часы " "

Нажмите кнопку " " для установки времени и дня недели. Нажмите и удерживайте кнопку " " пока не начнет мигать символ дня недели, используйте кнопки ""или "" для установки дня недели, нажмите кнопку " "  для запоминания дня недели. Затем установите часы и минуты используя, кнопки "" или "", нажмите " "   для запоминания.

4)  включение/выключение ""

Нажмите кнопку "" для включения или выключения терморегулятора

5)  функция "блокировка кнопок"

Нажмите одновременно и удерживайте в течение 5 секунд кнопки "" и "" для включения/отключения блокировки кнопок (символ "" отображается, когда блокировка включена)

6. Программирование 6 временных событий и температуры

Нажмите и удерживайте кнопку ""  в течении 5 секунд для начала программирования

Примечание: символ "OFF" появляется при установке минимального значения температуры. При наступлении данного события терморегулятор будет находится в выключенном состоянии.

7. Расширенные настройки

Нажмите одновременно кнопки "" и "" для входа в режим расширенных настроек (когда терморегулятор выключен)

8. Коды неисправностей

Код Err - отключен или неисправен датчик температуры. Терморегулятор выключает обогрев и выводит на индикатор код неисправности.

Покупатель получил термостат надлежащего качества, исправный, без дефектов, в надлежащей упаковке. Покупатель получил документацию на термостат.

В случае обнаружения неисправности, Покупатель, при предъявлении настоящего гарантийного талона, имеет право на ремонт приобретенного у Продавца товара в течении срока гарантии, если недостатки товара не вызваны нарушением Покупателем правил использования, хранения или транспортировки товара, действиями третьих лиц или непреодолимой силы.

Сроки и этапы выполнения гарантийного ремонта:

При обнаружении недостатков термостата, термостат принимается на техническую экспертизу и ремонт. Срок проведения экспертизы и выполнения ремонта- 20 рабочих дней. Срок может продлеваться в особых случаях (доставка необходимых комплектующих, дополнительное тестирование и т.п).

С условиями гарантийного обслуживания согласен________________________

подпись покупателя

Дополнительные отметки:

|  | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |
| --- | --- | --- |
| RTC 89 | ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ |  |
|  | С ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ИНДИКАТОРОМ |  |

_____________________________________________________________________________________________________________

Назначение символов

# Text boxes

| Изделие | Термостат комнатный |  | ПЕЧАТЬ ФИРМЫ-ПРОДАВЦА Подпись продавца_______________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | RTС 89 |  |  |
| Номер изделия | наклейка или запись от руки RTC___________________ |  |  |
| Срок гарантии | 18 месяцев |  |  |
| Произведено | 29.03.2010 |  |  |
| Фирма-продавец |  |  |  |
| Страна, город |  |  |  |
| Дата продажи |  |  |  |

| Гарантийный талон № CH00___ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |