| Гарантийный талон Модель терморегулятора_________________ Дата продажи «___»________________200__г. Продавец ______________________ Покупатель _____________________ Штамп магазина __________________ Изготовитель гарантирует нормальную работу терморегулятора в течение срока эксплуатации 1(один) год с момента продажи. Гарантийному ремонту (обмену) не подлежит изделие с дефектами, возникшими в результате механических повреждений или неправильной эксплуатации. 8 |  | Инструкция по применению терморегулятора UTH-70 Максимальная мощность : 3 кВт Максимальная сила тока : 15 А Напряжение : от 85 вольт до 265 вольт |
| --- | --- | --- |
| 1. Индикаторы: Рабочий режим : при подаче мощности для нагрева индикатор красного цвета. Установочный режим : при включенном состоянии в момент выбора рабочего режима индикатор зеленого цвета. 2. Стандартные действия: Нажимая на кнопку «Power» происходит включение, выключение (ON/OFF). При положении «OFF» другие кнопки не работают. При нажатии кнопки «▲» или «▼» происходит включение в режим установки: -при работе термостата в режиме сенсора можно изменить желаемую (устанавливаемую) температуру; -при работе термостата в режиме нагрева по времени – изменить уровень (временной диапазон). Термостат включается в работу в установленном режиме, если в течение 3х секунд не последует нажатия на кнопку «▲» или «▼» (при сенсорном режиме высвечивается температура в настоящий момент). Для каждого из вышеуказанных режимов установлена базовая программа, что дает возможность использовать терморегуляторы без дополнительной регулировки, достаточно только нажатием кнопок «▲» или «▼» установить желаемую температуру или повременной уровень. Таблица 1. Базовая программа терморегулятора и варианты установок. 2 |  | 7 |
| 4.2 Режим работы «Таймер» * При использовании повременного режима работы терморегулятора необходимо удалить из системы сенсорный датчик. * Войдя в режим «установки программы» посредством трехсекундного нажатия на кнопки «▲» «▼», выбрать «TIN» - зафиксировать, нажав одновременно и коротко «▲» «▼». - нажимая кнопки «▲» или «▼», выбрать минутный цикл (базовая установка 3 мин). - одновременное нажатие кнопок «▲» «▼» сохраняет установленные данные программы, троекратно мигает «SAU» Далее в обычном режиме выбирается один из 10 уровней работы терморегулятора. Таблица 2. Время работы терморегулятора по уровням. Уровень «ON» Время подачи мощности (сек) «OFF» Время отсутствия подачи мощности (сек) 1 15 х S 45 х S 2 20 х S 40 х S 3 25 х S 35 х S 4 30 х S 30 х S 5 35 х S 25 х S 6 40 х S 20 х S 7 45 х S 15 х S 8 50 х S 10 х S 9 55 х S 5 х S 10 60 х S 0 х S * S – показатель, соответствующий минутному циклу (S=1…~…S=60) 4 |  | Если работа терморегулятора в заданном режиме недостаточно удовлетворяет требованиям, можно изменить базовые данные по желанию, соответственно п. 4 данной инструкции. 3. Технические сбои: Отсоединение сенсора: в этом случае терморегулятор автоматически переключается в режим «таймера» Замыкание сенсорного провода: в этом случае на дисплее отображается ошибка «ES» и терморегулятор автоматически отключается. Перегрев (при использовании аварийного сенсора): в этом случае на дисплее отображается мигающее «OHT» и терморегулятор автоматически отключается. 4. Действия по установке программы: При одновременном нажатии кнопок «▲» «▼» в течение 3х секунд термостат переключается в режим «установки программы»: - на дисплее отображается «Stn» - при нажатии кнопок «▲» или «▼» поочередно высвечиваются «SEN-TIN-rSt» - выбрав одну из программ необходимо одновременно и коротко нажать на «▲» «▼». Программа «SEN» - метод регулировки температуры посредством сенсора. Параметры программы устанавливаются соответственно таблице 1, после выбора каждого параметра 5 |
| одновременно и коротко нажимается на «▲» «▼» для сохранения. Программа «TIN» - режим таймера – метод регулировки по времени. Временной цикл и уровни таймера устанавливаются соответственно таблице 2. (При использования «таймера», проверьте, что сенсор отключен от термостата.) При появлении на дисплее «rSt» одновременное нажатие кнопок «▲» «▼» дает отключение термов режим «OFF».Нажатие кнопки «▲» переводит терморегулятор в режим «ON», далее - одновременное нажатие «▲» «▼» обеспечивает сохранение программы (троекратно мигает «SAU»). Если нажать кнопку «Power» примерно в течение 10 секунд, троекратно мигает «SAU», и происходит автоматическое перепрограммирование на базовую установку. 4.1 Режим работы «Сенсор» Войдя в режим «установки программы», выберите режима работы «SEN», далее соответственно таблице 1. (Для фиксации каждой выбранной программы и перехода к следующей - одновременно и коротко нажать «▲» «▼»). 6 |  | Расшифровка функций Sen - сенсор, tin – таймер, rSt – переподключение HH – отопление; CC – охлаждение. Устанавливается желаемая минимальная температура из указанного диапазона. Устанавливается желаемая максимальная температура из указанного диапазона. Срабатывает включение или выключение при достижении границ установленного диапазона разницы желаемой температуры и температуры в настоящий момент (для сенсорного режима). При включении термостата подача электричества начинается через установленное кол-во секунд. При перегрузке и превышении максимальной tº происходит автоматическое отключение от сети (мигает OHt). Доп. программа, установлена производителем, не для использования. Варианты установок Sen, tin, rSt HH -CC - 20°C -- <max t° >max t° - до 80°C 0°C – - 5°C 1сек- 60сек >max t° - до 80°C -10 –10 База SEN HH 00°C 80°C 00°C 20сек 80°C 00 Экран Stn H – C t - L t - H diF dLy OHt rES Программы Рабочий режим Отопление/ охлаждение Миним. температура Макси. температура Разница температур Время подачи мощности Автомат-ое отключение Стандартное сопротивл. |

Пояснения к инструкции:

Для печати в виде брошюры необходимо сначала вывести на печать стр. 1 и стр.3,

Затем на обратной стороне страницы напечатайте стр. 2 и 4.

(данные пояснения к инструкции по применению терморегулятора не относятся)